## Slide 1: Kontinuirana sinteza farmaceutskih kokristala ekstruzijom Kemijski seminar 1 Lorena Kordić
M. Gajda, K.P. Nartowski, J. Pluta, B. Karolewicz, International Journal of Pharmaceutics 558 (2019) 426-440

## Slide 2: Definicija kokristala
„molekulski kompleks koji sadrži dvije ili više različitih molekula u kristalnoj rešetci”
G.P. Stahly
„višekomponentni sustav dviju ili više komponenata u čvrstom stanju koje se međusobno povezuju bilo kojom vrstom međumolekulskih interakcija“
A. Nagia
„kristalni materijal koji je građen od dvije ili više komponenata u određenom stehiometrijskom omjeru, gdje komponente mogu biti atomi, ioni ili molekule“
D.L. Childs
„kristalne tvari definirane stehiometrije sastavljene od dviju ili više neutralnih molekula koje su u čvrstom agregacijskom stanju pri sobnim uvjetima“
C.B. Aakeröy
„sinonim za višekomponentni molekulski kristal“
A. Bond
„kristalni kompleks od dvije ili više neutralnih molekula međusobno povezanih nekovalentnim interkacijama, najčešće vodikovim vezama, u kristalnoj strukturi“
W. Jones
„formiraju ga neutralna ili nabijena farmaceutski aktivna tvar s koformerom koji je pri sobnim uvjetima krutina“
M.J. Zaworotko

## Slide 3: Farmaceutski kokristali
53% novih lijekova su u čvrstom obliku (tablete, kapsule)
Razvoj lijeka odnosno djelatne tvari (API; eng. Active Pharm. Ingredient) - odabir čvrstog oblika:
FDA (eng. Food and Drug Administration)
ČVRSTI OBLIK
Kriteriji:
Proces
Topljivost
…
KRISTALNA FORMA
AMORF
„čisti” API
SOL
KOKRISTAL
AMORF
SOL
KOKRISTAL

## Slide 4: Farmaceutski kokristali
FDA (eng. Food and Drug Administration) regulacije:
  Kokristali su kristalni materijali koji se sastoje od dvije ili više različitih molekula u istoj kristalnoj rešetci
            interakcija između komponenti kokristala nije ionska
            svrstani u kategoriju sličnu solvatima i hidratima djelatne tvari  nisu potrebne toksikološke studije

## Slide 5: Metode sinteze kokristala
kristalizacija iz otopine
    Najčešća na proizvodnoj skali
    Nedostaci: nastajanje hidrata/solvata, loša topljivost API-a, velika razlika u topljivosti API-a i koformera
kristalizacija iz suspenzije
kristalizacija potpomognuta parama otapala
kristalizacija iz taljevine
sublimacija
mljevenje odnosno mehanokemijska sinteza kokristala
velika razlika u topljivosti
mala razlika u topljivosti
S-otapalo
1-API
2-koformer
A-API
B-API + kokristal
C-kokristal
D-koformer + kokristal
E-koformer
F-otopina

## Slide 6: Mehanokemijska sinteza kokristala
Tarionik i tučak
Vibracioni mlin
Planetarni mlin
Ekstruder

## Slide 7: Sinteza kokristala ekstruzijom taljenjem
Zadnjih 30-ak godina popularna u farmaceutskoj industriji
20x učinkovitija od mljevenja na proizvodnim skalama
Kontinuirani proces
Bez otapala
API
KOFORMER
KOKRISTAL
TALJENJE  MIJEŠANJE 
HOMOGENI MATERIJAL

## Slide 8: Kritični parametri
Sinteza kokristala ekstruzijom taljenjem
TEMPERATURA – blizu tališta eutektičke smjese API-koformer
MIJEŠANJE – intenzivno; ovisi o tipu ekstrudera i građi vijaka
VRIJEME BORAVKA – duže; ovisi o brzini okretanja vijaka i doziranja

## Slide 9: Kritični parametri –TEMPERATURA
Sinteza kokristala ekstruzijom taljenjem
Utjecaj na polimorfiju:
    Primjer: kokristal teofilina i limunske kiseline
Utjecaj na konverziju
Polazni materijali: bezvodni teofilin + monohidrat limunske kiseline
Temperatura: 20°C
Rezultat: hidrat kokristal teofilina i limunske kiseline
Polazni materijali: bezvodni teofilin + monohidrat limunske kiseline
Temperatura: 50°C
Rezultat: bezvodni kokristal teofilina i limunske kiseline

## Slide 10
Primjer: kokristal kofeina i maleinske kiseline
Stehiometrijski omjer: 1:1
  Talište eutektičke smjese 1:1 = 100°C
  Taljenje kokristala 1:1 = 104°C
  Potpuna konverzija u kokristal 1:1 na 100°C
Stehiometrijski omjer: 2:1
  Potpuna konverzija u kokristal 2:1 iznad 104°C
Kritični parametri –TEMPERATURA
Sinteza kokristala ekstruzijom taljenjem

## Slide 11: Kritični parametri - MIJEŠANJE
Sinteza kokristala ekstruzijom taljenjem
Utjecaj na morfologiju:
    Primjer: kokristal karbamazepina i cimetne kiseline
        Temperatura procesa:135°C
        Ekstruder: dvopužni(2 vijka) i jednopužni (1 vijak)
        Slike dobivene pretražnom elektronskom mikroskopijom:
Utjecaj na konverziju
Lijevo: material sintetiziran u jednopužnom ekstruderu; desno: material sintetiziran u dvopužnom ekstruderu

## Slide 12
Polimeri
  POLAG (eng. polymer assistent grinding) usporediv s LAG (eng. liquid assisted grinding) – uloga katalizatora
    Prednost: ne nastaju hidrati/solvati
    Nedostatak: ne može se ukloniti nakon procesa
  Utječu i na svojstva dobivenog materijala – stabilnost, topljivost, tečljivost…
  Odabir temperature – polimer omekšan, tekuć
Molekule nižih molekulskih masa
  Primjer: ksilitol
Sinteza kokristala ekstruzijom taljenjem
    Dodatak inertnih matrica

## Slide 13: Hvala na pažnji 